Les GPIO

---
GPIO ?
GPIO (General Purpose Input Output) :
Broche d’entrée ou de sortie à usage général d’un
circuit intégré numérique
- Broche générique d'un circuit intégré qui peut être configurée en :
  - Entrée  pour recevoir un signal
  - Sortie  pour émettre d'un signal
- Une GPIO peut générer/traiter un signal numérique binaire (bit) :
  - « 0 » logique : tension sur la broche ≈ 0V (masse)
  - « 1 » logique : tension sur la broche ≈ +Alimentation (+Vcc)
- Le comportement d'une GPIO peut être contrôlé pendant le fonctionnement
- Le « sens » est généralement choisi à l'initialisation mais peut être modifié pendant le fonctionnement

---
Structures possibles d'une ENTRÉE
- Flottante (« Floating »)
  - Niveau logique indéfini si non connectée
- Tirée au « + » (« Pullup »)
  - Niveau logique « 1 » si non connectée
- Tirée à la masse (« Pulldown »)
  - Niveau logique « 0 » si non connectée

---
Structures possibles d'une SORTIE
- « Push-Pull »
  - « 0 » ⇒ sortie = 0v
    (masse)
  - « 1 » ⇒ sortie = +Vcc (+alimentation)
- Drain ouvert / collecteur ouvert
  (« Open Drain / Collector »)
  - « 0 » ⇒ sortie = 0v (masse)
  - « 1 » ⇒ sortie = « en l'air »
    - +Vcc si présence Pull-up (interne ou externe)
    - indéterminé sinon

---
Structure d'une broche (STM32F4)
Chaque GPIO peut être configurée individuellement avec plusieurs options :
- Entrée
  - flottante
  - « Pull-up »
  - « Pull-down »
- Sortie
  - Drain ouvert
    - « Pull-up »
    - « Pull-down »
  - « Push-Pull »
    - « Pull-up »
    - « Pull-down »
- Fonction alternative
  - « Drain ouvert »
    - « Pull-up »
    - « Pull-down »
  - « Push-Pull »
    - « Pull-up »
    - « Pull-down »
- Analogique

---
Caractéristiques à respecter
- GPIO configurée en SORTIE:
  - Courant maximum en sortie (fourni/absorbé)
    - STM32F4 = 25mA max. dans les deux sens
  - Bande passante (⇒ « Slew Rate ») en sortie configurable
    - 2, 25, 50, 100Mhz
    - plus la fréquence choisie est haute plus le composant :
      - consomme de l’énergie
      - génère des perturbations électromagnétiques
- GPIO configurée en ENTRÉE :
  - Plage de tension standard
    - STM32F4 = 0 → 3.3V
    - Certaines GPIO sont « 5V tolerant » (non analogique)
    - Liste des GPIO analogiques qui NE SONT PAS « 5V tolerant » :
      PA0→PA7, PB0, PB1, PC0→PC5

---
Exemple d'utilisation en SORTIE
- Sortie allumage d'une LED
  - « Push-pull »
  - « 0 » = éteinte
  - « 1 » = allumée

---
Exemple d'utilisation en ENTRÉE
- Entrée bouton-poussoir
  - « Pull-up »
  - Appuyé = « 0 »
  - Relâché = « 1 »

---
« Alternate Function »
On peut également connecter les broches à des fonctions alternatives (AF, « Alternate Function »), c'est à dire aux périphériques internes du MCU, à travers un multiplexeur
(une seule AF à la fois par broche)

---
« Ports » du STM32
- Les GPIOs sont groupées par « Ports » de 16 broches :
  - Les Ports sont nommés avec une lettre de A à I :
    Port A, Port B,… Port I
  - Le STM32F407 (MCU 100 broches de la carte de développement) dispose du Port A au Port E
- Chaque broche d’un Port est configurable indépendamment :
  - Sur un même Port, une broche peut être en entrée, une autre en sortie, avec Pullup ou non, etc.
- Un Port peut être écrit ou lu en une seule opération pour toutes ses broches

---
ChibiOS : Config statique board.cfg #1
- Il y a 3 sections dans un fichier board.cfg
  - Section 1 : ne pas modifier
    - MCU_MODEL = STM32F407V(E-G)Tx
    - CHIBIOS_VERSION = 3.0
  - Section 2 : ne pas modifier
    - Macros spécifiques à la carte
  - Section 3 : renseigner en fonction du projet
    - Définition de la fonctionnalité de chaque broche
      - seules les broches utilisées sont à définir
      - Les broches non utilisées auront une configuration par défaut automatique...

---
ChibiOS : Config statique board.cfg #2
- Définition d’une broche dans board.cfg :
  - sur une seule ligne avec les champs :
<broche><nom><fonction><mode><vitesse><résist. tirage><niv. initial><n°AF><tension max appliquée>
Exemple :
  - dans le board.h généré, cette broche aura comme nom
    LINE_C00_LED1
Les broches non définies auront la configuration indiquée sur la ligne « DEFAULT » (à ne pas modifier) :
DEFAULT INPUT PUSHPULL SPEED_VERYLOW PULLDOWN LEVEL_LOW AF0
PC00 LED1 OUTPUT PUSHPULL SPEED_VERYLOW FLOATING LEVEL_HIGH

---
ChibiOS : configuration en ENTRÉE
Exemple de broche configurée en GPIO entrée
dans board.cfg :
  - INPUT : GPIO en entrée
  - Présence (ou non) d’une résistance de tirage :
    - PULLUP : résistance de tirage au +Vcc
    - PULLDOWN : résistance de tirage à la masse (GND)
    - FLOATING : pas de résistance de tirage
  - Tension maximum appliquée :
    - déclaratif
    - le générateur de board.h vérifie que la GPIO est compatible
    - ici, l’utilisateur promet que la tension appliquée ≤ 3.3V
PC00 BT1 INPUT PULLDOWN 3.3_VOLTS

---
ChibiOS : configuration en SORTIE
Exemple de broche configurée en GPIO sortie dans board.cfg :
  - OUTPUT : GPIO en sortie
  - Mode de sortie :
    - PUSHPULL : sortie pilotée par 2 transistors
    - OPENDRAIN : sortie pilotée par 1 transistor
  - Temps de montée (« Slew rate ») nécessaire selon l’utilisation :
    - SPEED_VERYLOW : temps de montée longs (- consommation / - perturbations)
    - SPEED_LOW
    - SPEED_MEDIUM
    - SPEED_HIGH : temps de montée courts (+ consommation / + perturbations)
  - Présence (ou non) d’une résistance de tirage :
    - FLOATING
    - PULLUP (inutile et néfaste en mode PUSHPULL)
    - PULLDOWN (inutile et néfaste en mode PUSHPULL et OPENDRAIN)
  - Niveau à la mise sous tension :
    - LEVEL_LOW : niveau logique 0 (0V)
    - LEVEL_HIGH : niveau logique 1 (3.3V)
  - Tension maximum appliquée :
    - nécessaire seulement si la sortie est en mode OPENDRAIN
    - déclaratif
PA02 LED1 OUTPUT PUSHPULL SPEED_VERYLOW FLOATING LEVEL_LOW 3.3_VOLTS

---
ChibiOS : Lecture du niveau en ENTRÉE
Lecture de l'état d’une broche d’entrée  :
  - La valeur retournée peut prendre deux valeurs :
    - PAL_HIGH : niveau haut / 1
    - PAL_LOW : niveau bas / 0
  - Le type msg_t (fourni par ChibiOS) assure la portabilité entre MCU de types différents (8, 16 ou 32 bits)
- Exemple 1 :
- Exemple 2 :
msg_t etat = palReadLine(line);
msg_t valbouton = palReadLine(LINE_A00_SWITCH);
if (palReadLine(LINE_A00_SWITCH) == PAL_HIGH)
{...}
else
{...}

---
ChibiOS : Écriture du niveau de SORTIE
- Affectation de l'état d’une broche de sortie :
  - en configuration OPENDRAIN, la sortie line est laissée en haute impédance
  - en configuration PUSHPULL, la sortie line est forcée à +Vcc (1) dans la limite du courant maximum
  - la sortie line est forcée à GND (0) quelle que soit la configuration
    (PUSHPULL ou OPENDRAIN)
  - Le niveau à envoyer sur line est passé par le paramètre level
    - level = PAL_HIGH ou PAL_LOW
  - inverse le niveau actuel de line (0→1 ou 1→0)
palSetLine(line);
palClearLine(line);
palWriteLine(line, level);
palToggleLine(line);

---
ChibiOS : Écriture d’une valeur (16 bits) sur un port
- Affectation de l'état des 16 broches en sortie  :
  - n’affecte que les broches configurées en sortie
    (dans board.cfg)
- Exemple :
  - Soient les bits 0 à 4 du port B configurés en sortie
    - met à 0 PB00, PB01 et PB02
    - met à 1 PB03 et PB04
palWritePort(port, bitmask);
palWritePort(GPIOB, 0b11000);

---
ChibiOS : Lecture d’une valeur (16 bits) sur un port
- Lecture de l'état des 16 broches en entrée :
  - Retourne un mot de 16 bits représentant le niveau
    de toutes les broches du port.
  - Si l’on est intéressé que par un sous ensemble des
    broches, il faut utiliser les opérateurs de logique arithmétique du langage C (masque).
- Exemple :
  - On veut récupérer la valeur représentée par les 6 bits de PB02 à PB07 :
palReadPort(port);
uint16_t val2to7 = (palReadPort(GPIOB) & 0b11111100) >> 2 ;

---
ChibiOS : Configuration « dynamique »
- S’il on veut changer la configuration (sens, mode) d’une GPIO pendant l’exécution du programme, il faut utiliser la fonction Chibios palSetLineMode() :
  - passe la broche line en entrée
  - passe la broche line en entrée avec résistance de tirage à la masse
  - passe la broche line en entrée avec résistance de tirage à +Vcc
  - passe la broche line en sortie PUSHPULL
  - passe la broche line en sortie drain ouvert
palSetLineMode(line, PAL_MODE_INPUT);
palSetLineMode(line, PAL_MODE_INPUT_PULLDOWN);
palSetLineMode(line, PAL_MODE_INPUT_PULLUP);
palSetLineMode(line, PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);
palSetLineMode(line, PAL_MODE_OUTPUT_OPENDRAIN);